ELB16

特点 
承受重负载吊架是为所有的进行巡演的elevation系列音箱和超低音箱量身订制而设计的。 
缓冲吊架是在北美使用等级高，铣削精密的铝制作而成。 
十分安全、牢固的设计可作为地面安装线阵列的平台 
可以承受1675磅的重量（相当于729千克） 
调整水平脚包括维持水平的地面安装(堆积)
所有硬件拥有一个简单系统化解决方法 
多个吊挂点用于多种吊挂可选方案和角度 
拥有快速安装和拆卸功能 
快速安装和拆卸功能对于高质量的声音扩声是非常关键的。Elevation系列专用一体化吊挂件用于EL210t 音箱和ELS212t超低音箱，允许音箱简易、安全地组装在一起和吊挂入大型线阵。 
每一个巡演音箱的量身订制设计的吊挂硬件为悬挂阵列提供了坚固，安全的保证。单独的音箱连接在一起和调整角度时使用音箱附带的快速连接栓，只能使用厂家提供的jergen不锈钢快速安装栓（部件号800650）（等同于威乐8951）。 
在任何一个系统设计当中，恰当的扬声器安装位置和悬挂点都是至关重要的。快速安装和拆卸功能对于高质量的声音扩声是非常关键的。Elevation系列专用一体化吊挂件用于EL210t 音箱和ELS212t超低音箱，允许音箱简易安全地锁到另一只音箱上，而这只需要将链接横杠悬挂到指定位置然后使用快速链接栓固定横杠。在每一个巡演音箱上的为其量身订制而设计吊挂硬件为吊挂线阵提供牢固、非常安全的吊挂系统。单独音箱连接在一起和调整角度时使用框架附带的快速连接栓。 
作为吊挂系统，ELB16不仅操作简单而且非常的灵活。在阵列中的每一个扬声器都可简易地设置精准的角度，并取得每个音箱的指向特性的优点。一个设计适当的吊挂系统可以提高线阵列的性能，而且能大大地提高整个音频系统表现性能。多功能的ELB16缓冲吊挂件是安装牢固的，在水平面垂直地面安装场地（此场地吊挂线阵列不是很理想解决方法）的理想的平台。然而音箱性能表现还是很好。 
在垂直悬挂阵列中，ELB16缓冲吊挂件可以吊挂18只EL210t音箱。ELEVATION系列ELS212t超低音也可以与EL210t全频音箱一起运用到垂直阵列当中，使得全吊挂巡演系统更加方便。 
技术指标 
承重量（磅/公斤）:1675/729
材料：铝合金5083-H321 6061- t6或者equivalent\
涂漆：黑色粉状漆 
附件：4×不锈钢水平脚 
4×Jergens不锈钢链接栓 
4×蝶形开口梢栓
尺寸（英寸）：51.7×28.92×4
（厘米）：131.3×73.5×10.2
重量（磅/公斤）105/47.3

技术指标

承重量（磅/公斤）:1675/729
材料：铝合金5083-H321 6061- t6或者equivalent\
涂漆：黑色粉状漆 
附件：4×不锈钢水平脚 
4×Jergens不锈钢链接栓 
4×蝶形开口梢栓
尺寸（英寸）：51.7×28.92×4
（厘米）：131.3×73.5×10.2
重量（磅/公斤）105/47.3